CMWAP和CMNET上网的主要区别与适用范围

对于很多的手机用户，恐怕很难分清楚到底CMWAP无限上网和CMNET无线上网有什么区别、各自的应用范围是什么、什么情况下可以用哪一类型的方式上网？如果你希望对CMWAP和CMNET两种无线上网方式有一个详细的了解，那么就请看一看这篇文章吧。

（1）为什么会有两个接入点？

　　在国际上，通常只有一种GPRS接入方式，为什么在中国会有CMWAP和CMNET两兄弟呢？（彩信之所以单独配置接入点是因为彩信服务需要连接专用的服务器，在这里不作探讨。）

　　其实，CMWAP和CMNET只是中国移动人为划分的两个GPRS接入方式。前者是为手机WAP上网而设立的，后者则主要是为PC、笔记本电脑、PDA等利用GPRS上网服务。它们在实现方式上并没有任何差别，但因为定位不同，所以和CMNET相比，CMWAP便有了部分限制，资费上也存在差别。
（2）什么是WAP？

　　WAP只是一种GPRS应用模式，它与GRPS的接入方式是无关的。WAP应用采用的实现方式是“终端＋WAP网关＋WAP服务器”的模式，不同于一般Internet的“终端＋服务器”的工作模式。主要的目的是通过WAP网关完成WAP-WEB的协议转换以达到节省网络流量和兼容现有WEB应用的目的。

　　WAP网关从技术的角度讲，只是一个提供代理服务的主机，它不一定由网络运营商提供。但据我所知，中国移动GPRS网络目前只有唯一的一个WAP网关：10.0.0.172，有中国移动提供，用于WAP浏览（HTTP）服务。有一点需要注意，WAP网关和一般意义上的局域网网关是有差别的，标准的WAP网关仅仅实现了HTTP代理的功能，并未完成路由、NAT等局域网网关的功能。这就决定了它在应用上所受到的限制。


（3）中国移动对CMWAP的限制

　　为了从应用中区别两者的定位，中国移动对CMWAP作了一定的限制，主要表现在CMWAP接入时只能访问GPRS网络内的IP（10.*.*.*），而无法通过路由访问Internet。（少数地区的移动网络可能不存在这一限制）我们用CMWAP浏览Internet上的网页就是通过WAP网关协议或它提供的HTTP代理服务实现的。

（4）适用范围

　　可能这两者的适用范围才是大家最关心的问题，CMNET拥有完全的Internet访问权，这里就不多说了，主要让我们来看看CMWAP。因为有了上面提到的限制，CMWAP的适用范围就要看WAP网关所提供的支持了。目前，中国移动的WAP网关对外只提供HTTP代理协议（80和8080端口）和WAP网关协议（9201端口）。（据有的网友提到1080端口也是开放的，但无法连接。这也许是移动内部使用的一个Socks后门吧）。

　　因此，只有满足以下两个条件的应用才能在中国移动的CMWAP接入方式下正常工作：

　　1.应用程序的网络请求基于HTTP协议。

　　2.应用程序支持HTTP代理协议或WAP网关协议。

　　但是如何辨别一个应用程序的网络请求是否基于HTTP协议？这个问题还真不好回答，要完全做到这一点需要通过拦截应用程序的通信数据包进行分析。这里提供几个简单的方法给广大菜鸟级机友：从表现上看，如果它的网络请求是网址（URL）的形式，那么通常是基于HTTP协议的，如Web浏览器；如果它连接的服务器端口是80，那么它可能是基于HTTP协议的。

　　如何区别一个应用程序支持HTTP代理协议还是WAP网关协议呢？首先看它的设置中有没有代理服务器的选项（通常在S60智能手机上未特别说明的代理都是特指HTTP代理），如果有则表示它支持HTTP代理协议。如果没有，则需要按照以下步骤测试：　　

　　在GPRS接入点设置的高级设置里去掉代理服务器的设置项：ServerAddress和ServerPort（如果应用程序可以正常工作，那么它是基于WAP网关协议，如Java程序、S60内置的浏览器）。如果在此状态下不能正常工作，而恢复GPRS接入点高级设置中的代理服务器设置后能够正常工作，则应用程序支持HTTP代理协议。如果仍不能正常工作，那么这个应用程序一般来说是不支持HTTP代理协议或WAP网关协议的。

这里需要特别说明的是Java QQ，它有Socket和HTTP两种版本。现在网上流传的可用于CMWAP的JavaQQ就是基于HTTP协议的。就拿Java QQ 2004来说，启动画面中就明确的写着“KJavaQQHTTP”，而sis版的QQ和Agile Messenger因为是采用的普通的Socket连接方式，因此无法用于CMWAP。

　　下面再来总结一下CMWAP下可以使用的常见软件的工作方式：

　　（1）手机内置的浏览器：WAP网关协议

　　（2）Opera浏览器：HTTP代理协议（有代理设置）

　　（3）Java程序：WAP网关协议

　　（4）AvantGo：HTTP代理协议（有代理设置）


　　看了以上的内容，大家是否对CMWAP和CMNET两种无线上网方式有一个详细的了解？其实现在很多朋友都是用CMWAP的方式上网的，因为CMNET的费用实在是太贵了，而且如果你是用的智能手机，那么通过更改网关还可以上WWW网哦～～大家快去试试吧！