水厂主泵站及各工厂泵房的供水电机一般以恒定速度运行，用大小泵和调节进出水阀的方法调节水压，以满足各种不同的要求。

这种低效率控制流量的方法，不能满足水厂的要求，由于平均水压太高，一方面造成不必要的能量消耗，另一方面用户抱怨水压不稳，影响供水品质，还会使管路承受较大的压力冲击，使管网破裂。

令用户满意的珠峰变频器：

在运行时珠峰变频器控制泵电机的速度，通过速度的变化保持水压恒定，当管网实际水压低于设定水压时，珠峰变频器会按顺序循环软启动相应台数的泵来满足水压恒定。当管网实际水压高于设定水压时，珠峰变器按相反顺序切掉相应的水泵电机。

珠峰变频器能够在一个很宽的流量范围内连续调节泵的出口压力。

珠峰变频器微电脑控制器的主要性能：

·6台主泵（或3台）+1台附属小泵： 均可设置成变频或工频工作方式。

·数字模糊控制：压力采用数字模糊控制，智能调节，系统响应快，精度高，稳定性好，PID参数调试。

·循环软启动：采用自补偿技术，系统电气机械冲击小，同时切换时的压力波动小。

· 定时开关机控制：实时时钟（每月误差不超1分钟），数据可掉电保持，设定多达六段，每天开关机时向进行定时控制。

· 定时换泵功能：对多泵系统使各泵平均工作时间相同。

· 流量补偿功能：实现变压变量控制，补偿方式可选内部补偿和外接流量计，补偿量可调。

· 定量泵、变量泵自动巡检功能；

· 手动调试功能；

· 第二压力（消防压力）水位信号接口。

· 故障自诊断功能；

· 数字面板操作：面板可显示压力、频率、时间、各泵的工作状态等。

珠峰变频器的优点：

1.节能效果明显，可达25%以上； 2.降低维修费用；

3.提高供水品质； 4.实现无人值班，减轻工人劳动强度。

珠峰变频器还可广泛用于供气，供油等领域。