ABB与施耐德，西门子低压产品对照表

|  |  | ABB | 施耐德 | 西门子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接触器 |  | A9-30-10 | LC1-D0910M5C | 3TF30 00-0XB0 |
|  | 型号含义 | A 型号 9 额定电流 30 主触点3极 40 4极 10 常开常闭辅助触点 | LC 交流控制线圈 单个接触器 2 可逆接触器组 3 星三角接触器组 D D2系列产品 09 额定电流 06，09，12，18，25，32， 38，40，50，65，80，95，115，150，170，205，245 300，410，475，620 10 常开常闭辅助触点 M 线圈电压代号 24 B 110 F 220 M 380 Q 5 50HZ线圈 6 60HZ线圈 7 50、60HZ线圈 D 直流标准线圈 C 标准型 N 经济型 | 3TF 型号 额定电流规格 9A 30、40代表9A 31、41代表12A 32、42代表16A 33、43代表22A 34、44代表32A 35、45代表38A 46代表45A 47代表63A 48代表75A 49代表85A 50代表110A 51代表140A 52代表170A 53代表205A 54代表250A 55代表300A 56代表400A 00 常开常闭辅助触点 0XB0 交流24V控制 0XF0 交流110V控制 0XM0 交流220V控制 1XB4 直流24V控制 1XF4 直流110V控制 1XM4 直流220V控制 |
|  | 交流 | A,B,AF,EK,VB,IOR 例如A9-30-10 | LC 例如LC1-D0910M5C | 3TF,3TS,3TD,3RT 例如3TF30 00-0XB0 |
|  | 直流 | BC,AL,AE,AF,VBC, EK,IOCR,IOCE, 例如BC6-30-10 | LC 例如LC1-D0910BDC | 3TF,3TS3TC 例如3TF30 00-1XB4 |
|  | 可逆接触器 | VB 例如VB6-30-10 | LC2 例如LC2-D0901M5C | 3TD 例如3TD40 02-0XB0 |
|  | 切换电容接触器 | UA UA—RA 例如UA26-30-10 | 例如LC1-DGK11M5C G 切换电容器容量 G 16.7kvr/T 40kvr/M 25kvr W 60kvr/P 33.3kvr K 电容接触器 | 3RT16 例如 3RT16 17-1AB03 |
| 热继 |  | TA 25 DU 0.16 | LR2-D1312C | 3UA52-0.16 |
|  | 型号含义 | TA 代表热继电器 25 框架规格 DU 脱扣曲线 0.16 额定电流 | LR 代表热继电器 热元件式 9 电子式 D 配D系列接触器 1 配D06~D38接触器 2 配D25~D38接触器 3 配D40~D95接触器 4 配D115~D170接触器 5 配D115~D170接触器 7 配D205~D620接触器 3 脱扣等级 3代表10A等级 5代表20A等级 12 代号，代表正定电流范围 01代表0.10~0.16 02代表0.16~0.25 03代表0.25~0.40 04代表0.40~0.63 05代表0.63~1, 06代表1~1.6 07代表1.6~2.5 ,08代表2.5~4 10代表4~6 , 12代表5.5~8 14代表7~10 , 16代表9~13 21代表12~18 , 22代表17~25 53代表23~32 55代表30~40 57代表37~50 59代表48~65 61代表55~70 63代表63~80 65代表80~104 67代表95~120 69代表110~140 71代表132~220 75代表200~330 79代表300~500 81代表380~630 C 标准型 | 52电流等级 50/52/55/58/59/60/61/62/66 0.16 0.2 0.25 0.32 0.4 0.5 0.63 0.8 .10 16 25 40 50 63 70 90 125 150 160 250 400 |
|  | 主要类型 | TA..DU.. TA..SU.. | LR2 | 3TY 3UA 3US 3RU11 3RB20/21电子式 3RB22/23电子式 |
| 框架断路器 |  | E1B800R800PR121/P-LI 3P FHR | MW 06 3 F 2 3 MT06N1 3P D/O+MIC 2.0A+附件 | 3WT1N 12 ETU2WT F/3P+附件 |
|  | 型号含义 | E 型号 1 框架尺寸 B 分断能力 800 框架电流 R800脱口器额定电流 PR121/P-LI 电子脱口器 FHR 接线方式 | MW 型号 06 框架电流：04：400A 06:600A 08:800A 10:1000A 12:1250A 16:1600A 20:2000A 25:2500A 32:3200A 40:4000A 3 极数：3 3极 4 4极 F 固定式 D 抽屉式 2 2段保护 5 3段保护 A 3段保护+电流表 0 控制回路电压 0：无电操机构及分合闸线圈 2： AC220V 3: AC380V 4:DC220V MT 型号 06 框架电流 N1 分断能力：N1:50KA H1:65KA H2:100KA H3:150KA L1:150KA D/O 抽出式 F；固定式 MIC 2.0A 控制单元： 2.0—LI 5.0—LSI 6.0—LSIG 7.0—LSIG+漏电 A—电流表 P—功率表 H—谐波表 附件：COM:通讯选件 MCH：电动机构 MX: 分离线圈 XF: 合闸线圈 MN：欠压线圈 VO：安全挡板 CDP: 门框 CB: 二次接线端子盖板 PF: “准备合闸”触点 | 3WT 型号 1 框架电流等级 1： 630A~1600A 2: 800A~3200A N 分断容量 N: 50KA S: 65KA 12 额定电流等级 03—315A 04—400A 05—500A 06—630A 08—800A 10—1000A 12—1250A 16—1600A 20—2000A 25—2500A 32—3200A ETU2WT 电子脱口器 ETU2WT : LSI ETU5WT : LSI+显示 ETU8WT : LSIG F 安装方式：F:固定式; D:抽出式 3P 极数 附件 MCH:电动操作机构 MX :分励脱扣 XF : 合闸线圈 AUX:辅助触点 CDP:门密封框 VO:安全挡板（抽出式） |
|  | 主要类型 | E断路器 F断路器 | MT MW | 3WT |
| 塑壳断路器 |  | T1N160R160TMD 3P FFC | NS100N STR22SE 100 3P FFC +附件 Vigi NS100H TM630 ME 4P FFC NSD 100 K/20 ERH | 3VT250N200TMA/3P F+附件 |
|  | 型号含义 | T 型号 1 规格尺寸 N 分断能力、 160 壳架电流 R160 脱口器额定电流 TMD 热磁脱扣 3P 极数 F: 固定式 FC 接线方式 S 型号 1 规格尺寸 N 分断能力、 160 壳架电流 R160 脱口器额定电流 TM 热磁脱扣 3P 极数 F: 固定式 FC 接线方式 | 对于NS塑壳： NS 型号 100 壳架电流规格：80 100 160 250 400 630 N 分断能力：N: 36/50KA SX:50KA H：70KA L:150KA STR22SE 脱口器型号 适用于配电保护的： 电子脱口器：STR22SE STR23SE STR53UE(都为LSI三段保护) TM热磁脱口器 适用于电动机保护的： 电子脱口器：STR22ME STR43ME(都为LSI三段保护) MA MAE电磁脱口器 100 脱口器额定电流 3P 极数 F: 安装方式：F:固定式 P：插入式 D：抽出式 FC：联接方式：FC:板前方式 RC：板后连接 对于适用于直流保护的NS： NS100DC TM 100 3P FFC 其中DC代表标准分断能力 100KA TM 脱口器类型： TM: 热磁脱口器 MP1,MP2,MP3:电子脱口 器 对于800~~1250A的NS塑壳： 脱口器为MIC2.0和MIC5.0 对于Vigi NS一体化漏电塑壳：其中ME 代表漏电保护模块 ME :0.3A MH :0.03,0.3,1,3,10A MB: 0.3,1,3,10A 对于NS系列来说 ，附件包括： MX/MN 分励/欠压线圈 OF/SD/SDE/SDV多功能开关 MCH 电动操作机构 ME/MB/MH漏电保护模块电 流表模块 电流互感器模块 延伸旋转手柄 对于NSD塑壳，其中， K代表极限分断能力： F—基本型25KA K—标准型35KA ERH附件代号： SD:报警触点 ERH:延伸手柄OF:辅助触点 OF/SD 多功能辅助触点 对于EasyPact NSD塑壳， EasyPact NSD 100 E/20 ERH 其中E代表极限分断能力： E: 基本型25KA M：标准型35/36/50KA 代表额定电流 ERH 附件可选代号： AX ：辅助触点 AL： 报警触点 AX/AL:多功能辅助触点 SHT:分离线圈 UVR：欠压线圈 DRH:直接旋转手柄 ERH:延伸旋转手柄 | 3VT 型号 250 壳体电流： 63/100/160/250/ 400/630 N 分断容量： N:25/35KA H:50KA L:65KA 200 额定电流 TMA 保护脱口器： 热磁式： 线路保护 TMF热磁式不可调 TMA 热磁式可调 电动机保护 热磁式： MF热磁式不可调 MA 热磁式可调 电子式： ER11 LSI ER12LSIG 3P 极数 F 安装方式： F:固定式 P:插入式 D:抽出式 附件： PB：插入式底座 DB：抽出式底座 MCH：电动操作机构 MX：分励脱扣 MN：欠压线圈 HS：辅助开关 AS：报警开关 |
|  | 带漏电保护的塑壳断路器 | T开关需加装RC221或RC222 S开关需加装RC212 | Vigi NS断路器带有漏电保护模块 |  |
|  | 主要类型 | T开关，S开关 | NS Vigi NS NSD Easy Pact NSD | 3VT |
| 微型断路器 |  | S251S-C06 | C65N1C1 | 5SJ41 01 7CC20 |
|  | 型号含义 | S25..S 代表一系列 1 极数 C:脱扣特性 06：额定电流 | C65 型号 N 分断能力： a: 4500A N:6000A H: 100000A L:15KA 极数： C 脱扣曲线： B型曲线（电子保护） C型曲线（配电保护） D型曲线（动力保护） 1 额定电流1A | 5SJ4 型号 极数: 1 : 代表1P 2：代表2P 3：代表3P 4：代表4P 5 ：代表1P+N 6 : 代表3P+N 01 额定电流 1A 7 脱扣特性： 7 ：代表C特性 8 ：代表D特性 CC20 分断能力： CC20：10KA CC： 6KA |
|  | 用于交流 | S250S , S260 , S280 , S290 , S900 , | C65系列： NC100系列 DPN系列 SD 可配电气附件 MX+OF或MX:分励脱扣单元 MN:欠压脱扣单元（瞬动型） MNS:欠压脱扣单元（延时型） MV：过压脱扣单元 SD：报警触点 OF：辅助触点 | 5SJ4系列 ， 5SJ6系列 5SX2系列 |
|  | 用于直流 | S250S-C DC S260UC-C S280UC-C | C32H-DC | 5SJ5系列 5SX5系列 |
|  | 用于相线+中性线 | S251SNA-C S261NA-C | DPNK2 Easy 9系列的E9PNK 安家系列的AJMK | 5SJ4系列， 5SJ6系列 5SX2系列 |
|  | 单模数 | S931 ,S941 , S951 | DPNa , DPNN , DPNH, Easy 9系列的E9PN 安家系列的AJD | 5SY3/6系列 |
| 漏电保护断路器 |  | GS251S-C6/0.03 | 对于施耐德来说，作漏电保护的有专门的漏电保护断路器，也有由微断与漏电附件组合的形式。 | 5SM系列 5SU9系列 |
|  | 型号含义 | GS 电子式 DS 电磁式 25..S 系列 C 脱扣特性 6 额定电流 0.03 额定剩余动作电流 | 配C65系列的漏电附件： Vigi C65 ELE 电子式 Vigi C65 ELE G 电子式（带过压保护） VIgi C65 ELM 电磁式 配DPN系列的漏电附件： Vigi DPN ELE(G)电子式（带或不带过压保护） Vigi DPN ELM 电磁式 配NC100系列的漏电附件： Vigi NC100 电磁式 | 5SU9系列（1+N） |
|  | 电子式 | GS250系列 GS260系列 | DPN Vigi漏电保护断路器 DPN Vigi G 带过压保护的漏电保护断路器 DPNa vigi 漏电保护断路器 C65与VigiC65 ELE或VigiC65 ELE G附件拼装使用 DPNa,DPNN,DPNH与Vigi DPN ELE(G)拼装使用 | 5SU9系列（1+N） |
|  | 电磁式 | DS260系列 | C65与Vigi C65 ELM组合使用 DPNa,DPNN,DPNH与Vigi DPN ELM组合使用 NC100与Vigi NC100组合使用 | 5SM3系列(2P、4P) 5SU1系列(1+N) |
|  | 主要类型 | GS250S ,GS260 DS260 | 除以上类型外还有：Easy 9系列中的E9N+30mA和E9PN+ 30Ma(相线+中性线) 安家系列的AJL(1P+N) | 5SU9 |
| 隔离开关 |  | E200系列 | INT100系列 如：INT100 1P 32 1P 极数：1P ,2P ,3P ,4P 32 额定电流;32 ,40 ,63 ,80 , 100 Easy 9系列中的E9 NT 32/1P E9 Easy 9系列 NT 隔离开关 32 额定电流 1P 极数 安家系列中的AJL | 5TE8系列 如：5TE8311 5TE8 型号 3 电流规格 3: 32A 4 :40A 5: 63A 6: 80A 7: 100A 8: 125A 11 极数规格 11：1P 12：2P 13: 3P 14: 3P+N |