天然气输送	罗斯蒙特 848T

国家天然气经销商通过提高温度测量精度降 低了项目成本，提高了可靠性

成效

- 降低了项目成本

- 缩短了项目工期

- 提高了可靠性

- 提高了测量精度

应用

储罐和管道的表面温度控制

用户

西班牙国家天然气经销商 Enagas

挑战

Enagas 正在实施一项多年计划，以降低成本并提高项目执行速度。 在工厂扩建过程中，Enagas 需要对储罐、汽化罐和管道进行经济

高效的温度测量。其中有些是低温测量。

在项目早期阶段，Enagas 在控制室安装了连接到多路转换器的三 线 PT100 RTD，以监测两个储罐中的温度。远距离布线和多路转 换器的组合受到了噪声和测量不稳定的影响。如果一个 RTD 出现 问题，所有 RTD 都会受影响。这影响了测量精度。Enagas 需要解 决已安装测量点的问题，并为其余两个储罐找到精确、可靠且经济 高效的解决方案。

温度误差增加了冷却成本，导致过多的天然气汽化。对 Enagas 而

言，通过改装 4 线 RTD 解决这个问题会导致较高的项目成本并会

延长项目工期。

Enagas 利用罗斯蒙特 848T

温度监测技术降低了项目成 本，提高了可靠性。

图 1.罗斯蒙特 FOUNDATION™ 现场 总线温度变送器 848T

如需了解更多信息，请访问下列网站： www.rosemount.com

© 2010 罗斯蒙特公司保留所有权利。

天然气输送

解决方案

Enagas 将控制室的多路转换器更换为罗斯蒙特 FOUNDATION

现场总线温度变送器 848T。这解决了前两个储罐的噪声和不稳定

问题。

为了缩短传感器的布线长度，其余储罐的变送器安装在靠近储罐和 管道的位置。由于使用了罗斯蒙特 848T，其余储罐从过程到控制 室的布线长度减少了 95%以上。

罗斯蒙特 848T 提供的解决方案为 Enagas 带来了显著的经济效益。

848T 温度变送器使精度提高了 2 ℃。这降低了冷却成本，减少了

汽化。

而且，其余两个储罐的控制室减少了 95%的线缆，明显缩短了项目 工期，降低了成本。更快的项目执行速度和更低的成本使 Enagas

更为接近整体目标。

资源

罗斯蒙特温度变送器

http://www.emersonprocess.com/rosemount/products/temperatur

e/index.html

罗斯蒙特 848T 产品数据表

http://www.emersonprocess.com/rosemount/document/pds/4697

b00n.pdf

艾默生标识是艾默生电气公司的商标和服务标志。

罗斯蒙特和罗斯蒙特标识是罗斯蒙特公司的注册商标。

其他所有标志是其各自所有者的财产。

标准销售条款见以下网址：www.rosemount.com/terms_of_sale

艾默生过程控制服务中心热线 400-820-1996 官方网站 www.rosemount.com.cn 联系邮箱：rosemount.china@emerson.com

| 艾默生过程控制有限公司 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 & | 北京办事处 |
| --- | --- | --- |
| 艾默生过程控制系统（上海）有限公司 | 艾默生仪表有限公司 | 北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦13层 |
| 上海浦东新区金桥出口加工区新金桥路1277号 | 北京市东城区和平里北街6号 | 电话：86-10-5821 1188 |
| 电话：86-21-2892 9000 | 电话：86-10-6428 2233 | 传真：86-10-5821 1100 |
| 传真：86-21-2892 9001 | 传真：86-10-6422 8586 |  |
| 西安办事处 | 成都办事处 | 乌鲁木齐办事处 |
| 西安市高新区锦业一路34号西安软件园研发大厦9层 | 成都市科华北路62号力宝大厦S-10-10 | 新疆乌鲁木齐市五一路160号鸿福酒店1001室 |
| 电话：86-29-8865 0888 | 电话：86-28-6235 0188 | 电话：86-991-5802 277 |
| 传真：86-29-8865 0899 | 传真：86-28-6235 0199 | 传真：86-991-5803377 |
| 南京办事处 | 广州办事处 | 深圳办事处 |
| 中国南京市建邺区庐山路188号阳光新地中心3001室 | 广州东风中路410-412号时代地产中心2107室 | 深圳市南山区海德三道天利中央商务中心B座1803室 |
| 电话：86-25-6608 3220 | 电话：86-20-8348 6098 | 电话：86-755-8659 5099 |
| 传真：86-25-6608 3230 | 传真：86-20-8348 6137 | 传真：86-755-8659 5095 |

如需了解更多信息，请访问下列网站： www.rosemount.com

00830-1006-4697, Rev BA