开关传感器输出PNP与NPN的转换

中国工控网《传感器与仪表论坛》 作者 周公

开关类传感器输出形式有包括PNP如何转换为NPN等多种。实际使用时有时会遇到从PNP到NPN或NPN到PNP的转换问题，解决方法如下。

左图为 PNP 输出转换为 NPN 输出，右图为 NPN 输出转换为 PNP 输出，均为集电极开路形式。其工作原理不在此详述。

三极管 N1 和 P2 应工作在开关状态，其特征是在饱和和截止区转换。图中电阻 R1 和 R4 的选值应该保证 Ib ( Ic /β （β 为三极管放大倍数）；集电极电流 Im > 负载电流；集电极-发射极电压 BVceo > 电源电压并有 1.5～2 倍裕量。由于这类开关通常速度不快，特征频率 f0 不需要很高，普通低频管就可胜任。图中 R2 和 R3 是为保证三极管可靠截止用的，同时可提高其耐压，可根据电流大小选 1K～10K。

三极管输出适合作为信号输出的场合，寿命长，工作频率高。如果用于报警或者行程限制，则可选继电器输出，便于与后级电路器件连接。

目前常用的是NPN。

还有一个最简单、最方便的方法就是：

PNP传感器+中间继电器=NPN传感器；NPN传感器+中间继电器=PNP传感器。